## Slide 1: Yüksek performanslı sıvı kromatografi
Yüksek performanslı(basınçlı) sıvı kromatografi (HPLC), pek çok kullanım alanına sahip ve yaygın kullanılan elüsyon kromatografi tipidir.
Bu yöntem çeşitli organik,anorganik ve biyolojik numunelerdeki türleri ayırmak ve tayin etmek için kimyacılar tarafından kullanılır.
Sıvı kromatografide hareketli faz, çeşitli türlerin karışımından oluşan numuneyi içeren bir sıvı çözücüdür.

## Slide 2: Yüksek performanslı sıvı kromatografi
HPLC, genellikle ayırma mekanizmasına veya durgun fazın tipine göre sınıflandırılır:
1) Dağılma veya sıvı-sıvı kromatografi
2) Adsorpsiyon veya katı-sıvı kromatografi
3) İyon değişimi veya iyon kromatografi
4) Boyut ayırıcı kromatografi
5) Afinite kromatografi
6) Kiral kromatografi

## Slide 3: HPLC cihazları
HPLC cihazları şu 6 parçadan oluşmaktadır.
1) Çözücü rezervuarı
2) Pompa
3) Örnek vanası
4) Kolon(lar)
5) Dedektör
6) Data sistemi
Modern cihazlarda, normal bir akış hızı elde etmek için, 3-10 µm’lik dolgu maddeleriyle doldurulmuş kolonlarda birkaç yüz atmosferlik basınç uygulamaları yapılır. Bu yüksek basınç uygulaması nedeniyle, HPLC cihazları diğer tip kromatografi cihazlarına oranla daha pahalıdır.

## Slide 4: HPLC uygulamaları

## Slide 6: Hareketli faz kapları ve çözücü muamele sistemleri
Modern bir HPLC cihazında bir veya daha çok cam veya paslanmaz çelik kaplar bulunur. Bunların her biri en az 500 mL çözücü alacak kapasiteye sahiptir.
Çözücü sıvılarda bulunabilecek tozları ve çözünmüş gazları gidermek için de önlemler alınır.
Çözünmüş gazların kolona ulaşması halinde, kromatogramda pik genişlemeleri görülebilir.
Ayrıca gerek gaz kabarcıkları, gerekse tozlar, dedektörlerle girişim yaparak bunların performansını azaltırlar.
Süpürme, çözünmüş gazların, hareketli fazda çözünmeyen inert bir gazla sürükleyerek uzaklaştırma işlemi, kullanılarak çözünmüş olan gazlar uzaklaştırılabilir.

## Slide 7: Hareketli faz kapları ve çözücü muamele sistemleri
Sabit bileşimli tek bir çözücü ile yapılan elüsyon izokratik elüsyon olarak adlandırılır.
Polarlıkları birbirinden farklı iki (veya daha fazla) çözücü sistemlerinin kullanıldığı tekniğe gradiyent elüsyon denir. Bu teknikte iki çözücünün oranı, önceden programlanmış olarak, bazen sürekli bazen de kademeli olarak değiştirilir.
GC sıcaklık programına benzer şekilde, gradiyen bir elüsyon işleminin kullanımı ile daha yüksek bir ayırma gücü elde edilebilir.

## Slide 9: Pompa sistemleri
HPLC de kullanılan pompalarda şu özellikler bulunmalıdır:
1) 6000 psi’ye kadar basınçlar oluşturabilmeli
2) Pulssuz sıvı çıkışları bulunmalı
3) Akış hızı 0.1’den 10 mL/dk’ya kadar ayarlanabilmeli
4) Sıvı akış hızlarının tekrarlanabilirliği %0.5 ten daha iyi olmalıdır.
5) Çok sayıda çözücünün korozyon etkisine karşı dayanıklı olmalıdır.

## Slide 10: Pompa sistemleri
Sıvı kromatografide kullanılan pompaların çeşitleri ise şu şekildedir:
1) Şırınga tipi pompalar
  Akış hızı kolayca kontrol edilebilen, pulssuz bir sıvı çıkışı sağlarlar ancak hem kapasiteleri sınırlıdır hem de değişik çözücü sistemlerinin kullanımına uygun değildir
2) Pistonlu pompalar
  Piston hareketinden dolayı pulslu bir akış oluşur fakat daha sonra bu akış düzeltilerek sürekli bir akışa dönüştürülür. Yüksek çıkış basıncı, gradiyent elüsyon tekniğine kolay uyarlanabilme ve sabit akış hızı gibi üstünlüklerinden dolayı yaygınca kullanılırlar.
3) Pnömatik veya sabit basınçlı pompalar
  Pulssuz çıktıya uygundurlar, ancak kapasiteleri ve basınçları sınırlıdır. Ayrıca gradiyent elüsyon tekniğine uygun değillerdir.

## Slide 12: Numune enjeksiyon sistemleri
Sıvı kromatografide numunenin kolona enjeksiyonunda en yaygın kullanılan yöntem, luplar (loops) ile numunenin sisteme verilmesine dayanır.
Sıvı kromatografi cihazları genellikle, 5-500 µL’lik numunelerin enjeksiyonuna uygun lupların takılıp çıkarılabilieceği şekilde imal edilirler.
Tipik bir numune uygulama lupu ile yapılan enjeksiyonların tekrarlanabilirliği binde birkaç katıdır.
Günümüzde artık çoğu cihazla birlikte otomatik enjektörler (autosampler) bulunur.

## Slide 14: HPLC kolonları-Analitik kolonlar
Sıvı kromatografi kolonları, genellikle paslanmaz çelik borulardan imal edilir. Kolonların uzunluğu 10-30 cm ve iç çapı 2-5mm civarındadır. Kolon dolgu maddelerinin tanecik boyutları 3-10 µm kadardır. Bu tip kolonların 1 metresinde 40000-60000 kadar tabaka bulunur.
Sıvı kromatografi kolonlarında kullanılan en yaygın dolgu maddesi silisyum dioksittir. Aluminyun oksit tanecikleri, gözenekli polimer tanecikleri ve iyon değiştirici reçinelerde dolgu maddesi olarak kullanıabilir.
HPLC de iki kolon mevcuttur. Bunlar koruyucu kolonlar ve analitik kolonlar olarak ikiye ayrılırlar.

## Slide 15: HPLC kolonları-Koruyucu kolon
Adından da anlaşılacağı üzere görevi cihazı korumaktır. Çözücülerden gelebilecek toz ve kirlilikleri tutmak suretiyle analitik kolonu korur.
Koruyucu kolonun dolgu maddesi analitik kolon ile benzerlik göstermelidir ancak tanecik boyutları basınç kaybını azaltmak için daha büyük olmalıdır.

## Slide 16: HPLC dedektörleri
HPLC için dedektörler, kolon bant genişlemesini en aza indirmek için düşük ölü hacme sahip olmalıdır. Dedektör, küçük ve sıvı akışı ile uyumlu olmalıdır.
HPLC de GC deki gibi çok duyarlı ve çok amaçlı dedektörler bulunmaz. Bu nedenle kullanılacak dedektör sistemi, analizi yapılacak numune cinsine uygun olmalıdır.
Bir sonraki slayttaki çizelge kullanılarak uygun dedektör seçimi gerçekleştirilebilir.

## Slide 18: HPLC dedektörleri
HPLC de en çok kullanılan dedektörler, UV veya görünür ışığın absorpsiyonuna dayanırlar.
Piyasada, kromatografik kolonlara takılarak kullanılabilicek şekilde özel olarak tasarlanmış fotometreler ve spektrofotometreler bulunmaktadır.
Birçok organik madde, UV bölgesinde absorpsiyon gösteren fonksiyonel gruplar barındırdığı için, fotometrelerde 254 nm ve 280 nm dalga boyunda ışın veren civa lambaları kullanılır (Neden?).
Girişim filtreleri ile birlikte döteryum veya tungsten lambaları ile absorpsiyon yapan maddenin türü kolay bir şekilde tespit edilir.
Günümüzde kütle spektrometri ve HPLC nin birlikte kullanılması yaygınlaşmaktadır ve bu sayede analitler kolaylıkla teşhis edilebilmektedir.

## Slide 20: HPLC dedektörleri
HPLC de geniş kullanım alanı bulan bir diğer dedektör de çözücünün kırılma indisinin analit molekülleri tarafından değiştirilmesine dayanır. Çizelgede verilen diğer bütün dedektörlerin aksine, kırılma indisi dedektörleri hemen hemen bütün maddelere cevap veren genel amaçlı dedektörlerdir.
Bu tip dedektörlerin tek sakıncası duyarlılıklarının düşük olmasıdır.
Potansiyometrik, kondüktometrik ve voltametrik ölçümlere dayanan çeşitli elektrokimyasal dedektörlerde kullanılmaktadır. Bunlardan amperometrik dedektör bir sonraki slaytta gösterilmektedir.

## Slide 23: Yüksek performanslı dağılma kromatografi
HPLC çeşitleri arasında en yaygın olarak kullanılan dağılma kromatografidir. Bu kromatografide, durgun faz, sıvı hareketli faz ile karışmayan ikinci bir sıvıdır. Bu teknik sıvı-sıvı kromatografi ve sıvı bağlı faz kromatografi olmak üzere iki alt sınıfa ayırılabilir.
İki teknik arasındaki fark, katı taneciklerinin yüzeyine durgun fazın tutturulmasındaki yöntem farklılığından kaynaklanır. Sıvı-sıvı tekniğinde durgun faz katı yüzeyine fiziksel adsorpsiyonla, bağlı faz tekniğinde ise, kovalent bağlarla tutturulur.
Önceleri sıvı-sıvı yöntemi daha yaygın iken, günümüzde daha kararlı özelliklerinden dolayı daha çok bağlı faz dağılma kromatografisi kullanılır.

## Slide 24: Bağıl faz dolgu maddeleri
Bağlı faz dolgu maddelerinin coğu, bir organoklorosilanın, sıcak seyreltik hidroklorik asit çözeltisinde hidrolizlenerek yüzeyinde –OH grubu bağlanmış silisyum dioksit ile reaksiyona sokulmasıyla hızlanır. Bu reaksiyon sonucunda oluşan ürün bir organosiloksandır.
Burada R, genellikle düz zincirli oktil veya oktildesil grubudur.
Silis yüzeylerine bağlanan diğer organik gruplar alifatik aminler, eterler, nitriller ve aromatik hidrokarbonlardır. Böylelikle çok farklı polaritelerde durgun faz elde etmek mümkündür.

## Slide 25: Bağıl faz dolgu maddeleri
Bağlı faz dolgu maddeleri, fiziksel olarak yüzeye tutturulmuş dolgulara göre daha kararlı olma gibi bir üstünlüğe sahiptir.
Yüzeye fiziksel olarak tutturulmuş dolgular, zamanla hareketli fazda çözünerek sürüklendikler için sık sık yeniden kaplanmaları gerekmektedir.
Ayrıca bu dolgularda, hareketli fazdaki çözünme problemi nedeniyle, gradiyen elüsyon tekniğini uygulamak pratik değildir.
Bağlı faz dolgularının başlıca sakıncası, biraz sınırlı numune kapasitesine sahip olmalarıdır.

## Slide 27: Normal-faz ve Ters-faz dolgu maddeleri
Durgun faz ile hareketli fazın bağıl polaritelerine göre iki tip dağılma kromatografisinden söz edilir. Sıvı kromatografi ile yapılan ilk çalışmalarda durgun faz olarak daha çok trietilen glikol ve su gibi polaritesi yüksek maddeler kullanılırdı. Hareketli faz ise, daha çok hekzan veya i-propil eter gibi nispeten apolar çözücülerdi. Tarihsel nedenlerden dolayı, bu tip kromatografiye şimdi Normal-faz kromatografi adı verilmektedir.
Ters-faz kromatografide ise, durgun faz apolar bir hidrokarbon, hareketli faz ise nispeten polar olan bir çözücüdür (su, methanol gibi).

## Slide 29: Normal-faz ve Ters-faz dolgu maddeleri
Normal faz kromatografide, polarlığı en az olan bileşen kolondan ilk önce çıkar, hareketli fazın polarlığı arttıkça elüsyon zamanı azalır.
Ters faz tekniğinde ise aksine polaritesi en çok olan bileşen kolondan ilk önce çıkar ve hareketli fazın polarlığı arttıkça elüsyon zamanı artar.
HPLC ile yapılan bütün ayırma işlemlerinin dörtte üçünden daha fazlasının oktil- veya oktildesil siloksan bağlı dolgu maddesi bulunduran ters-faz kromatografi ile yapıldığı söylenebilir. Bu dolgu maddeleri ile kullanılan hareketli faz ise, genellikle çeşitli derişimlerde methanol, asetonitril veya THF gibi çözücüleri içeren sulu çözeltilerdir.

## Slide 33: Normal-faz ve Ters-faz dolgu maddeleri
İyon çifti kromatografi, ters faz kromatografinin bir alt sınıfı olup, bu teknikte kolay iyonlaşabilir türler ters faz ilkesine göre işleyen kolonlarda ayrılır.
Bu tip kromatografide, hareketli faz içerisine kuaterner amonyum katyonu veya alkil sülfonat anyonu gibi çok büyük boyutlu karşı iyonlar içeren bir organik tuz eklenerek, analitin bir iyon çifti oluşturması sağlanır. Sonra bu iyon çift, apolar durgun faz ile polar hareketli faz arasında dağılır ve iyon çiftinin her iki faza bağıl ilgilerine göre değişen bir alıkonma özelliğine göre ayrılmış olur.

## Slide 35: Hareketli ve durgun fazların seçimi
Dağılma kromatografide iyi bir ayırma yapılabilmesi için analit, hareketli faz ve durgun faz üçlüsü arasındaki moleküller arası kuvvetlerin uygun bir denge oluşturması gerekir. Bu moleküller arası kuvvetler, nitel olarak bu üç maddenin sahip olduğu bağıl polarlıkları ile belirlenir.
Genellikle yaygın olarak kullanılan organik fonksiyonlu grupların polarlıkları şu sıraya göre artar: alifatik hidrokarbonlar<olefinler<aromatik hidrokarbonlar<halojenürler<sülfürler<eterler<nitro bileşikleri<esterler ≈ aldehitler ≈ ketonlar < alkoller ≈ aminler < sülfonlar<sülfoksitler<amitler<karboksilli asitler<su
Bir kural olarak kromatografik ayırmalarda analit ile durgun fazın polarlıkları benzer seçilirken, polaritesi bunlardan farklı bir hareketli faz kullanılır. Analit ile hareketli fazın polaritelerinin aynı; fakat durgun fazın polaritesinin farklı olduğu ayırmalara göre, yukarıdaki işlemde daha iyi sonuçlar elde edilir. (NEDEN?)

## Slide 36: Hareketli ve durgun fazların seçimi
Dağılma kromatografide iyi bir ayırma yapılabilmesi için analit, hareketli faz ve durgun faz üçlüsü arasındaki moleküller arası kuvvetlerin uygun bir denge oluşturması gerekir. Bu moleküller arası kuvvetler, nitel olarak bu üç maddenin sahip olduğu bağıl polarlıkları ile belirlenir.
Genellikle yaygın olarak kullanılan organik fonksiyonlu grupların polarlıkları şu sıraya göre artar: alifatik hidrokarbonlar<olefinler<aromatik hidrokarbonlar<halojenürler<sülfürler<eterler<nitro bileşikleri<esterler ≈ aldehitler ≈ ketonlar < alkoller ≈ aminler < sülfonlar<sülfoksitler<amitler<karboksilli asitler<su
Bir kural olarak kromatografik ayırmalarda analit ile durgun fazın polarlıkları benzer seçilirken, polaritesi bunlardan farklı bir hareketli faz kullanılır. Analit ile hareketli fazın polaritelerinin aynı; fakat durgun fazın polaritesinin farklı olduğu ayırmalara göre, yukarıdaki işlemde daha iyi sonuçlar elde edilir. (NEDEN?)

## Slide 37: Yüksek performanslı adsorpsiyon kromatografi
Kromatografide ilk çalışmaların tamamı, analitin bir katı yüzeyinde adsorpsiyonuna dayanırdı. Bu durumda durgun faz, çok ince toz haline getirilmiş polar katı yüzeyidir. Bu tür dolgularda analit, dolgu maddesinin yüzeyinde hareketli faz ile adsorpsiyon yarışına girer. Kolondaki alıkonma süresi, analitin yüzeydeki adsorpsiyon kuvvetlerine bağlıdır.
Adsorpsiyon kromatografide, durgun faz olarak ince toz haline getirilmiş silis veya alumina kullanılır. Her ikisinde de analitin polaritesi arttıkça, alıkonma süresi artar.
Adsorpsiyon kromatografide, analitik dağılma katsıyısını etkileyen tek değişmen hareketli fazın bileşimidir.
Bu tip kromatografi türü, daha çok mol kütleleri 5000 den daha az, nispeten apolar ve suda çözünmeyen organik maddelerin ayrımında kullanılmaktadır.

## Slide 38: İyon değişimi kromatografi
Daha önceleri iyon değiştirici reçinelerin analitik ayırmalarda kullanımından bahsetmiştik. Ayrıca, bu tip malzemeler, sıvı kromatografisinde durgun faz olarak ve dolayısıyla yüklü türleri ayırmak amacıyla kullanılır.
Çözünmeyen matriks (M+) ve karşıt iyon (E-) durgun faz olarak
Analit iyonu (A-) hareketli faz içerisindeki
M+E- + A- M+A- + E-
şeklinde bir ayırma işlemi gerçekleşir.

## Slide 39: İyon değişimi kromatografide kullanılan durgun fazlar

## Slide 40: Katyon M-A+ Bağ Güçleri
Ce3+ > Al3+ >> Ba2+ > Pb2+ > Ca2+ > Ni2+ > Cu2+ > Mg2+ > UO22+ >> Tl+ > Ag+ > K+ > NH4+ > H+

## Slide 41: Anyon M+A- Bağ Güçleri
Citrate > SCN- > CrO42- > SO42- > NO3- > Br- > CN- > Cl- > HCO3- > HCOO- > OH-
Anyon seçicilikleri, katyonlar kadar keskin bir şekilde tanımlanamamaktadır.

## Slide 43: HPLC türevleme metotları
Neden türevlendirmeye ihtiyaç duyarız?
Dedektör sinyallerini arttırmak için
Analit ayrışımlarını daha iyi hale getirmek için
Analitik pik şekillerini iyileştirmek için
Analit duyarlılığını arttırmak için
Analitin doğru teşhisini kolaylaştırmak için
Analiz süresince analitin kararlılığını arttırmak için
Analitin fiziksel özelliklerini değiştirmek için

## Slide 44: HPLC vs. Gaz kromatografi
HPLC de numune, gaz kromatografidekinin aksine termal kararlılık ve yüksek uçuculuğa sahip olması gerekmemektedir.
HPLC de iki faz arasında etkileşim söz konusu iken, GC de sadece durgun faz ile maddeler arasında etkileşim söz konusudur.
HPLC de oda sıcaklığında analiz gerçekleştirilirken, GC için yüksek sıcaklıklar gereklidir.
HPLC de örnekleri geri toplamak daha kolay iken, GC de bu işlem daha çetrefillidir.

## Slide 45: Ders sonu özeti
Sıvı kromatografisinde kullanılan cihaz ve cihaz bileşenlerini öğrendik.
Kolonlarda kullanılan dolgu maddelerini ve buna bağlı olarak kullanılan kromatografik ayrıma türlerinin neler olduğunu gördük.
Normal ve ters faz kromatografileri ile, izokratik ve gradiyent alışların kullanımı sonucu ortaya çıkan kromatogramlarda ne gibi farklılıkların olduğunu öğrendik.