## Slide 1: Ayrıştırma ve Saflaştırmanın önemi
Ayrıştırma ve saflaştırma özellikle sentez işlemlerinde, endüstriyel kimyada, biyomedikal bilimlerde ve kimyasal analizlerde büyük önem taşımaktadır.
Peki ayırma ve saflaştırma neden bu kadar önemlidir?
  Girişim (interference) etkisine sahip maddelerin varlığı görülmek istenen sinyalde değişime sebeb olacağından, ayrıma ve saflaştırma teknikleri ile uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

## Slide 2: Ayırma ve Saflaştırma işlemlerinin amacı
Saf olmayan bir bileşiğin saflaştırılması veya bir karışımın bileşenlerine ayrılabilmesi işlemlerinin tümü "ayırma ve saflaştırma işlemleri" olarak bilinirler.
Ayırma ve saflaştırma işlemlerindeki temel amaç, maddelerin fiziksel veya kimyasal özelliklerindeki farklılıklarından yararlanarak, ayırma ve saflaştırma gerçekleştirmek ve "saf maddeler" elde edebilmektir.
Bilindiği gibi karışımlar, "homojen karışımlar" ve "heterojen karışımlar" olmak üzere iki farklı grup oluştururlar. Doğal olarak homojen ve heterojen karışımların ayrılmaları da, farklı yöntemler aracılığı ile yürütülürler.
Ancak tüm bu yöntemlerin özünde, "iki faz oluşturmak" ve daha sonra bu fazları mekanik tekniklerle birbirinden ayırmak ana fikri yatar.
Heterojen karışımlarda zaten iki (veya daha fazla sayıda) faz olduğu için, bu tür karışımların ayrılmaları nisbeten daha kolaydır. Öte yandan homojen karışımlarda ise, ayırma yönteminin bir evresinde iki faz oluşturulması yoluna gidilir.

## Slide 3: Ayırma ve Saflaştırma yöntemlerinin sınıflandırılması
Yöntemin temeli | Ayrıştırma Tekniği
Boyut | Süzme Diyaliz Size Exclusion Chromatgraphy (Gel permeation Chromatography)- Boyut Eleme Kromatografisi
Kütle ve yoğunluk | Santrifüj
Komplex oluşumu ile ayırma | Maskeleme
Fiziksel durum değişimi (faz değişimi) | Distilasyon Süblimleşme Kristallendirme
Kimyasal durum değişimi | Çöktürme İyon değiştirme Uçuculaştırma Elektrodepozisyon
Fazlar arasında dağılım | Ekstraksiyon Kromatografi
Notes: Boyut eleme kromatografisini kromatografiye girdiğim zaman anlatıcam ilk başta diğer yöntemler üzerinden gidicez.

## Slide 4
Boyut
Kütle ve yoğunluk
Komplex oluşumu ile ayırma
Fiziksel durum değişimi (faz değişimi)
Kimyasal durum değişimi
Fazlar arasında dağılım

## Slide 5: Süzme
Süzme nedir?
  Süzme, filtrasyon en temel ayırım tekniğidir. Farklı büyüklükteki katı partiküller yada sıvı faz ile katı fazın birbirinden ayrıştırılması için kullanılmaktadır. Süzme yer çekimi, basınç yada vakum gibi kuvvetler kullanılarak karışımın gözenekli (porlu) süzgeçlerden geçirilmesi ile gerçekleşir. Süzme yolu ile ayrıştırma porların çapı ve partikküllerin büyüklüklerine göre süzgeç ortamına takılması yada geçmesi ile olur.

## Slide 6: Süzme nasıl yapılır?
Süzme
Filtre kağıtları, fiberglas filtreler, membranlar ve kartuş tipi filtreler.
Gözenek sayısı ve gözenek çapı
Kağıt filtreler 2-3 mikrometreye kadar küçük por çaplarda olabiliyor. Kimyasal ve mekanik dayanıklılığı düşük.
Fiber glass filtreler mekanik ve kimyasal dayanıklıkları yüksek borosilikat yapıda. Mikron altı çaplara kadar küçük olabiliyor por çapları.
Mebran filtreler, selüloz türevleri ve plastik materyeller olabiliyor. Yüzey filtreleri 0.02 mikron por çapına kadar inebiliyor.

## Slide 7: Süzme tekniğini kullanan aparatlar

## Slide 8: Diyaliz
Diyaliz, bir diğer boyuta göre ayırım tekniğidir. Yarı geçirgen membranlar kullanılarak bileşenler karışımdan ayrılabilmektedir. Diyaliz membranları genel olarak mebran filtreler gibi selüloz türevleridir por çapları 1-5 nanometreyi bulmaktadır. Genelde protein, hormon, enzim gibi buyuk molekülleri saflaştırmak için kullanılmaktadır.
Böbrek diyalizi olarak üre, ürik asit, kreatinin gibi metabolik atıkların kandan uzaklaştırılması amacı ile kullanılır. Organizmanın fizyolojisini bozmadan örnek toplamak için mikrodiyaliz halinde kullanılır.
HPLC analizlerinde hareketli fazı degaze etmek için vakum degasser olarak kullanılır.

## Slide 9: Diyalizin kullanım alanları
– Makromoleküllerin saflaştırılmasında
– Protein yoğunlaştırmada
– Çözünen fraksiyonunda
– Kontaminantların uzaklaştırılmasında
– pH değiştirmede
– Tuz gidermede
– Tampon değiştirmede
– Hemodiyaliz (yapay böbrek)
– Kan oksijenatörü (yapay akciğer)
– Beyin mikrodiyalizi (sınav sorusu)

## Slide 10
Boyut
Kütle ve yoğunluk
Komplex oluşumu ile ayırma
Fiziksel durum değişimi (faz değişimi)
Kimyasal durum değişimi
Fazlar arasında dağılım

## Slide 11: Kütle ve yoğunluk
Eğer karışımdaki bileşenlerin kütle yada yoğunluk farkları var ise santrifüj ederek yada bazen sadece süspande edip yer çekiminde çökmesi beklenerek ayrıştırılması mümkün olabilmektedir.
Farklı kütle ve farklı yoğunlluktaki bileşenler farklı çökme (sedimentasyon) hızları gösterirler. Eğer süspansiyondaki partiküllerin yoğunluğu eşit ise kütlelerine göre çökerler. Büyük kütleli olan önce çöker. Eğer kütleleri eşit ise yoğunluklarına göre çökerler. Yoğunluğu büyük olan önce çöker.
Biyokimyada bu yöntem sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Ekstrasyon konusunda yoğunluk farkı konusuna tekrar bir geri dönüş yapıcaz

## Slide 12: Santrifüjleme
Çökelek miktarının çok az olması veya taneciklerin küçük ve hafif olması durumunda, süzme işlemleri yetersiz kalır. Böyle durumlarda çökeleğin sıvı fazdan ayrılarak çökmesini sağlamak için "santrifüjleme" yapılır (Şekil 11.7).
Santrifüjlemede temel amaç, yerçekimi kuvvetini aşacak büyüklükte bir merkezkaç kuvvetininuygulanması ile taneciklerin santrifuj tüpü dibine sıkıştırılarak toplanmasını sağlamaktır.

## Slide 13
Boyut
Kütle ve yoğunluk
Komplex oluşumu ile ayırma
Fiziksel durum değişimi (faz değişimi)
Kimyasal durum değişimi
Fazlar arasında dağılım

## Slide 14: Kompleks oluşturma
Karışımlardaki bileşenlerin girişimini, özellikle girişim yapmalarını önlemek ve ayırştırmak için kullanılan en eski ve yaygın tekniklerden biridir. Çoğunlukla metal elementlerin analizi ve ayrıştırılmasında kullanılır.
Kompleks yapıcı ajan analiz edilecek bileşen dışındaki karışım bileşenleri ile inaktif reaksiyon vermeyen çoğunlukla suda çözünen kompleksler oluşturur. Bu kompleksler analiz edilecek bileşen ile girişim yapmaz böylelikle analiz gerçekleşebilir.
EDTA

## Slide 15: Komplex oluşturma (devam)
Maskeleme
  Maskeleyici reaktif, alalitin bazı bileşenlerinin EDTA ile tepkimeye girmesinin engelleyen bir maddedir. Örneğin, bir Mg2+ ve Al3+ karışımındaki Al3+ tayininde, Al3+ önce F- ile maskelenir, böylece EDTA sadece Mg2+ ile tepkimeye girer.
  Maskelememenin kaldırılması, maskeleyici reaktifin metal iyonundan ayrılmasıdır.
  Tablo 7.6 da belirtilen maskeleyici reaktiflerin kaldırılması için kullanılan maskelemeyi kaldırıcı reaktiflerin neler olduğunu bulunuz!! (Sınav sorusu)

## Slide 16
Boyut
Kütle ve yoğunluk
Komplex oluşumu ile ayırma
Fiziksel durum değişimi (faz değişimi)
Kimyasal durum değişimi
Fazlar arasında dağılım

## Slide 17: Fiziksel durum (faz) değiştirme
Karışımdaki bileşenler birbirleri ile karışabilen sıvılar oduğu zaman bu sıvıların farklı kaynama noktalarından faydalanarak ayrılmaları mümkün olabilmektedir. Distillation (Damıtma) yöntemi ile bu işlem gerçekleştirilir.
Bu yöntem hem ayrıştırma hem de saflaştırma tekniği olarak kullanılır.
Notes: İki düzenek arasındaki farkı sor.

## Slide 18: Basit Damıtma
Farklı sıvılar farklı buhar basınçlarına sahip olduklarından farklı sıcaklıklarda kaynarlar. Yeterince farklı kaynama noktasına sahip sıvı karışımları bileşenlerinden basit damıtma yolu ile ayrıştırılabilirler.
İlk olarak en uçucu bileşenin kaynama noktasına karışım ısıtılır ve su sogutmalı kolon yardımı ile ilk uçucu bileşen ayrıştırılır. Daha sonra sıcaklık arttırılarak, ikinci sıvının alması sağlanır.

## Slide 19: Fraksiyonlu damıtma
Sıvılar arasında yeterince farklı kaynama noktası olmaması durumunda sıvı karışımları bileşenlerinden fraksiyonlu damıtma yolu ile ayrıştırılabilirler.
Basit damıtmadan farklı olarak fraksiyon kolonu sisteme eklenerek, daha az uçucu olan sıvının yoğunlaştırılarak ısıtılan karışıma geri dönemsi sağlanır.

## Slide 20: Fraksiyonel damıtma (devam)
İki uçucu sıvının, A ve B, çözeltisinin kaynama noktası diyagramı belirli sıcaklıkta kaynayan sıvı karışımıyla dengede olan buharın bileşimini gösterir.
Bu grafiği kullanarak kaynama noktaları arasındaki farkın çok olmadığı sıvı karışımlarının hangi sıcaklıkta ne kadar miktarda bulunduğu hesaplanabilir.

## Slide 21: Fraksiyonel damıtma
Bu yöntem en yaygın olarak nerede kullanılır??
Petrol üretiminde ve saf organik çözücülerin üretiminde yayınca kullanılmaktadır.

## Slide 22: Süblimleştirme
Süblimleştirme, katı fazdan direk gaz faza geçme anlamındadır. katı karışımlar içinde süblimleşmeye uygun bileşenler için kullanılan bir ayırım tekniğidir.
Naftalin, kuru buz gibi sıvı faza geçmeden direk gaz fazına geçebilen maddeler bu yöntem kullanılarak ayrıştırılabilir.

## Slide 23: Kristallendirme
Kristallendirme, katı maddelerin beraberlerinde bulundurdukları safsızlıklardan kurtarılarak saf halde elde edilmesi yöntemidir.
Bu yöntem şu basamaktan oluşmaktadır;
  Katı karışımın veya katı bileşiğin sıcak çözücüde çözünmesi,
  Eğer çözünmeden kalan katı kısımlar varsa bunların sıcakken süzülmesi,
  Süzüntünün kristallendirme tamamlanıncaya kadar kendi haline bırakılarak soğutulması,
  Kristallerin süzülerek çözücüden ayrılması ve
  Kristallerin uygun bir ortamda kurutulması.
Bu yöntem ayırma işleminden daha çok saflaştırma amacı ile kullanılır.

## Slide 24
Boyut
Kütle ve yoğunluk
Komplex oluşumu ile ayırma
Fiziksel durum değişimi (faz değişimi)
Kimyasal durum değişimi
Fazlar arasında dağılım

## Slide 25: Ekstraksiyon
Katı faz ekstraksiyonu ve sıvı faz ekstraksiyonu olarak iki gruba ayrılır.
Ayırım tekniklerinin içinde en önemlisidir. Bileşenlerin, birbirleriyle karışmayan iki faz arasında dağılmasını temel alır.
Bir çözücü içerisinde çözülmüş bir bileşen, çözücü başka bir fazla temas ettiğinde iki faz arasında dağılır.
Bileşenfaz1 Bileşenfaz2
Bu dağılım sonucu oluşan dengenin denge sabiti aşağıdaki şekildedir:
KD =[Bileşenfaz1]/[Bileşenfaz2]
KD dağılım sabiti yada dağılma katsayısı olarak adlandırılmaktadır. Eğer dağılma katsayısı büyük ise bileşen faz 1 den faz 2 ye hareket eder. Ancak KD küçük ise bileşen faz 1 de kalır.
Eğer iki bileşenin çözünmüş olduğu bir faz, ikinci faz ile temas ettiğinde KD değeri bileşenlerden birini tercih edecek bir değer ise (KD 1 den büyük ise değer) bu iki bileşen ekstraksiyon ile birbirlerinden ayrılabilmektedir.
Bu hesaplamaya ilerliyen kısımlarda tekrardan geri dönücez.

## Slide 26: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonları
Sıvı-sıvı ekstraksiyonu genellikle ayırma hunileri olarak adlandırılan cam malzemeler yardımı ile yapılmaktadır. Birbirleriyle karışmayan iki sıvı faz huninin içerisine konur ve temas yüzeylerini arttırmak için çalkalanır. İşlem tamamlandığında fazların birbirlerinden ayrılması için bir süre beklenir.
Sıvı-sıvı ekstraksiyon aynı zamanda örneğin bulunduğu kapta da gerçekleştirilebilir. Ekstraksiyon çözücüsü (ikinci faz) örneğin içerisine daldırılıp tekrar çekilebilir. Örneğin pestisit içeren bir su örneğinin içerisine bir mikro şırınganın ucunda asılı duran hekzan damlası daldırılıp bir süre bekletilirse pestisitler sudan hegzan damlasına geçerek ekstre edilebilirler.

## Slide 27: Katı Faz Ektraksiyonları
Katı faz ekstraksiyonlarında bileşenlerin olduğu çözücü katı adsorban partiküllerin olduğu bir kartuştan geçirilir. Sıvı örnekler için bu kartuşlar disk yada kolon şeklinde olabilmektedir. Adsorban partiküllerin seçimi ayrılacak bileşenlere ve örneklerin matrislerine göre seçilebilmektedir.
Silika (düşük polaritedeki bileşenleri, yağda çözünen vitaminler ve steroidler gibi, organik matrislerden tutar), alumina (hidrofilik yapıda bileşenleri organik matrislerden tutar), siyanopropil (birçok farklı bileşeni, pestisit, hidrofobik peptit gibi, organik ve sulu matrislerden tutar), oktodesil-C18-(hidrofobik bileşenleri sulu matrislerden tutar), oktil-C8-(özellikleri C18’e benzer) sıklıkla katı fazlardır. Son yıllarda manyetik nanoparçacıklardaki gelişmeler bu malzemelerinde katı faz ekstraksiyonda kullanımlarının önünü açmıştır.

## Slide 28: Kromatografi
Kromatografi, iki faz içeren içeren (hareketli faz ve sabit faz) bir sistemde hareket eden çözünmüş maddelerin tutunma sürelerinin farklılıklarını baz alan bir ayrıştırma tekniğidir.
Kolon kromatografisi en basit şekli olmak ile beraber, gaz ve sıvı kromatografileri şeklinde sınıflandırılar.

## Slide 29: Ders sonu özeti
Bu ders anlatılan teknikler kimyada ayırma ve saflaştırmanın temel konularını oluşturmak ile beraber, ders boyunca kullanılacak olan tekniklerin genel bir özeti şeklindedir.
İlerliyen derslerde, daha ayrıntılı olarak kromatografi, ekstraksiyon ve bazı diğer ayrıma ve saflaştırma yöntemlerine değineceğim.