## Slide 1: Kromatografik ayırmalar
Kromatografi komplex karışımlardaki kimyasal bileşenlerin ayrılma, tanınma ve tayinlerini mümkün kılan çok yaygın bir yöntemdir. Başka hiçbir ayırma yöntemi, ayırma gücü ve uygulama alanı bakımından kromatografi ile yarışamaz.

## Slide 2: Kromatografinin genel tanımı
Çok değişik sistem ve tekniğe uygulandığı için, kromatografi teriminin tam bir anlamını yapmak zordur. Bununla birlikte, bu yöntemlerde ortak olarak bir durgun faz ve bir de hareketli faz vardır.
Akış halindeki gaz veya sıvı bir fazla birlikte karışımdaki bileşenler, durgun faz üzerinden geçirilir; bileşenlerin göç hızlarına bağlı olarak ayırma gerçekleşir.

## Slide 3: Kromatografinin genel tanımı
Bir kolon içerisinde veya düz bir yüzeyde tutturulmuş faza kromatografide durgun faz adı verilir.
Kromatografide durgun fazın üzerinden veya arasından geçen ve analiti de içeren faza hareketli faz adı verilir. Hareketli faz gaz, sıvı veya süper kritik akışkan olabilir.

## Slide 4: Kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması
Kromatografik yöntemler ikiye ayrılır.
Kolon kromatografide durgun faz dar boruda tutunur; hareketli faz ise, yerçekimi veya basınç etkisi ile borudan geçirilir.
Düzelmsel kromatografide ise , durgun faz düz bir yüzeyde veya bir kağıdın gözeneklerinde tutulur. Bu durumda hareketli faz, durgun faz üzerinde kılcal etki veya yerçekimi etkisiyle hareket eder.
Burada sadece kolon kromatografi ile ilgilenicez. Kolon kromatografik yöntemler hareketli fazın yapısına bağlı olarak, sıvı, gaz ve süper kritik akışkan olmak üzere üç sınıfa ayrılabilir.

## Slide 6: Kolon kromatografide elüsyon
Bir numunede bulunan A ve B bileşenlerinin dolgulu bir kolonda elüsyon ile nasıl ayrıldığını bir sonraki slaytta şekil ile görücez. Kolon, yüzeyi durgun fazla kaplanmış ince öğütülmüş inert bir katı madde ile doldurulmuş, dar bir borudan ibarettir.
Hareketli faz, bu katı taneciklerin arasındaki boşluklardan geçer. Başlangıçta A ve B bileşenlerini içeren numunenin hareketli fazda bir çözeltisi, üst kısımdan kolon aktarılır.
Hareketli fazın ilerlemesiyle, çözünen maddelerin durgun faz üzerinden yıkanarak taşınmalarına elüsyon adı verilir.

## Slide 7: Kolon kromatografide elüsyon(devam)
Bu esnada iki bileşen durgun ve hareketli faz arasında dağılır. Sonra, taze hareketli fazın sürekli ilave edilmesi ve numune bileşenlerinin kolon boyunca hareketinin sağlanması ile elüsyon yapılır.
Taze hareketli fazın (elüent) ilk ilavesiyle, hareketli fazda bulunan numune kolon boyunca hareket eder ve hareketli faz ve durgun faz arasında tekrar bir dağılma meydana gelir.
Çözücünün sürekli kolona verilmesiyle, iki faz arasında sürekli aktarımlar sonunda çözünen moleküller kolonda aşağıya taşınırlar.
Çözünen madde kolonda sadece hareketli fazla taşındığından, ortalama göç hızı, çözünen maddelerin hareketli fazda geçirdiği zamanın durgun fazda geçirdiği zamanın oranına bağlıdır.

## Slide 8: Kolon kromatografide elüsyon(devam)
Durgun fazda kuvvetli tutulan türler için bu oran küçük, hareketli fazda tutulma büyük ise aynı oran büyük olur.
İdeal olarak bileşenlerin hızlarının farklı olması, karışımdaki bileşenlerin kolon boyunca bantlar veya bölgeler halinde ayrılmasına sebeb olur.
Yeterli miktarda hareketli fazın kolondan geçirilmesiyle her bant kolonun sonuna ulaşır (bir başka deyişle kolondan elüe edilmiş olur) ve buradan toplanabilir.

## Slide 10: Kromatogramlar
Çözünen derişimine cevap veren bir dedektör kolonun sonuna konulur ve sinyal zamana (veya eklenen hareketli fazın hacmine) karşı bir grafiğe geçirilirse, bir sonraki slaytta göreceğimiz gibi bir dizi simetrik pik elde edilir.
Böyle bir grafiğe kromatagram adı verilir ve hem nitel, hemde nicel analizde kullanılabilir.
Piklerin oluştuğu zamanlar nitel analiz için, piklerin altında kalan alanlar ise nicel analiz tayini için kullanılır.

## Slide 12: Kolon performansını geliştirme yöntemleri
Bir önceki slayttaki A ve B bileşenlerinin kolondaki bantlari için t1 anında ve daha sonraki bir t2 anındaki derişim profilleri daha önceki slaytta görülmektedir.
B, durgun faz tarafından A’ya göre daha kuvvetli tutulduğu için göç sırasında gecikmektedir. Kolonda aşağı hareketleri sırasında aralarındaki mesafenin arttığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte aynı zamanda, bir ayırma aracı olarak kolonun verimliliğini azaltacak şekilde her iki bant da genişlemektedir.
Bant genişlemesi kaçınılmaz olmakla birlikte, bunun bant ayrılmasından daha yavaş olmasını sağlayacak şartlar genellikle bulunabilir. Bir önceki slaytta görüldüğü gibi kolon uzunluğunun arttırılması ile bu türlerin temiz bir şekilde ayrılması mümkündür.

## Slide 14: Kolon performansını geliştirme yöntemleri
Bant ayrılması ve bant genişlemesi hızlarının çeşitli kimyasal ve fiziksel değişkenler etkiler. Bunun sonucu olarak ayrılmanını iyileştirilmesi, ya (1) bant ayrılma hızını arttıracak, ya da (2) bant genişleme hızını düşürecek değişkenlerin kontrolü ile sağlanır.
Bu seçenekler bir sonraki slaytta gösterilmiştir.

## Slide 16: Çözünenlerin göç hızları
Bir kromatografi kolonunun iki çözüneni ayırmadaki verimliliği, iki türün elüsyon sırasındaki bağıl hızlarına bağlıdır. Bu hızlar ise, çözünenlerin iki faz arasındaki derişimlerinin oranları tarafından belirlenir.

## Slide 17: Dağılma katsayıları
Bütün kromatografik ayırmalar çözünenlerin hareketli ve durgun faz arasındaki dağılma derecesini temel alır. A çözüneni için söz konusu denge;
Ahareketli Adurgun
Bu reaksiyonun denge sabiti Kc ye dağılma oranı veya dağılma katsayısı adı verilir.
İdealde, dağılma katsayısı, çözünenin geniş bir derişim aralığında sabittir;yani cS ile cM doğru orantılıdır.

## Slide 18: Alınkonma süresi
Ölü zaman, tM, hiç tutulmayan bir türün kromatografik kolondan geçişi için gereken süredir. Bütün bileşenler hareketli fazda belli süre kalırlar. Ayırmalar, bileşenlerin durgun fazda kalma sürelerindeki(tS) farka dayanarak yapılır.
Numunenin enjeksiyonu ile bu pikin dedektöre ulaşması geçen süreye alıkonma süresi denir ve tR simgesiyle gösterilir.
Çözünenin ortalama doğrusa göç hızı (cm/s) şözle verilir.
 = L / tR
denklemde L, kolon dolgusunun uzunluğudur. Benzer şekilde, hareketli fazdaki moleküllerin ortalama doğrusal hızı (u) aşağıdaki gibi yazılır
u = L / tM

## Slide 20: Alınkonma süresi(devam)
Numune içerisinde veya hareketli fazda çoğu zaman kolonda tutulmayan bir tür olabilir. Yoksa bile, diğer piklerin tanınmasına yardımcı olmak için böyle bir ortama katılabilir.

## Slide 21: Hacimsel akış hızı ve doğrusal akış hızı arasındaki ilişki
Kromatografide, deneysel olarak harekli faz akışı genellikle kolon çıkışındaki hacimsel akış hızı (F, cm3/dakika) ile karakterize edilir. Açık borusal kolon için F, kolon çıkışındaki doğrusal hız (uo) ile ilişkilidir:
F= uoA = uo x πr2
Burada A, kolonun enine kesitinin alanıdır. Bir dolgulu kolon için, kolon hacminin tamamı sıvı içermez ve bu yüzden eşitliğe ε, sıvı tarafından doldurulan gözeneklerinin toplam kolon hacmi kesri eklenir.

## Slide 22: Göç hızı ile dağılma katsayısı arasındaki ilişki
Bir çözünen maddenin göç hızı ile dağılma katsayısı arasındaki ilişkiyi bulmak için, hızı hareketli faz hızının oranı şeklinde yazabiliriz.
 = u x çözünenin hareketi fazda geçirdiği zaman kesri

## Slide 23: Alıkonma faktörü
Alıkonma faktörü, önemli bir deneysel parametre olup, çözünen maddelerin kolonda göç hızlarını tanımlamakta yaygın olarak kullanılır. Bir A çözüneni için alıkonma faktörü;
Dir. Burada, KA, A türü için dağılma katsayısıdır.
Kromatogramdan kA‘nın nasıl bulunduğunu göstermek için eşitlikler düzenlendiğinde

## Slide 24
(devamı)
Bu denklemide düzenlediğimiz zaman,
Bir çözünen madde için alıkonma faktörü birden çok küçük ise, elüsyon o kadar hızlı olur ki; alıkonma süresinin doğru tayini zorlaşır. Öte yandan alıkonma faktör 20-30 gibi bir sayıdan daha büyük ise, elüsyon süreleri gereksiz şekilde uzar. Karışımdaki çözünenler için alıkonma faktörlerinin 1 ile 5 arasında olmasını sağlayan şartlarda ayırmalar en ideal şekilde yapılır.

## Slide 25: Seçicilik katsayısı
A ve B gibi iki çözünen için bir kolonun seçicilik katsayısı
 = KB / KA
Şeklinde tanımlanır. Bu tanıma göre a her zaman için birden büyük olması gerekir.
Alınkonma faktörü üzerinden bu denklemi düzeliyecek olursak, seçicilik katsayısı alttaki formül ile hesaplanabilir.
Soru: a degeri neden her zaman birden büyük olmak zorundadır???

## Slide 26: Gelecek ders

## Slide 27: Kolon verimliliğinin Nicel Tanımı
Kromatografik kolon verimliliklerinin nicel ölçümünde birbiriyle bağlantılı iki terim sıkça kullanılır: (1) tabaka yüksekliği (H) ve (2) teorik tabaka sayısı (N). Bu iki terim arasındaki bağlantı şu sekildedir:
N= L/H
L kolon dolgusunun uzunluğudur (genellikle cm olarak kullanılır).
Bu bilgiler ışığında, bir kolonun verimliliği, tabaka sayısının artması ve tabaka yüksekliğinin azalması ile artar.
Bir Gauss eğrisinin genişliğini, standart sapma ve varyans değerleriyle tanımlanabilir. Kromatogramlardaki bantlarda Gauss eğrisi şeklinde olduğu ve kolon verimlilikleri de kromatografik piklerin genişlikleri ile ilgili olduğundan yukardaki formülü;
H=varyans/L varyans=standard sapma2 şeklinde düzenliyebilir.

## Slide 29: Bir kolonda Tabaka sayısının deneysel tayini
Teorik tabaka sayısı N ve tabaka yüksekliği H, cihaz yapımcıları tarafından performansın ölçütleri olarak yaygınca kullanılır. N değeri bir kromatogramdan yararlanılarak hesaplanabilir. Bir pik için alıkonma süresi tR ve pikin tabandaki genişliği W (zaman birimiyle) ölçülmektedir. Tabaka sayısını bu bilgiler ışığında şu formül ile kolaylıkla hesaplıyabiliriz:
N = 16 (tR / W)2

## Slide 31: Kolon verimliliğini etkileyen değişkenler
Bant genişlemesi ve dolayısıyla kolon verimliliğinin kaybı, çözünen bileşenlerin kolonda aşağıya göçleri sırasında yer alan çok sayıda kütle-aktarım işlemlerinin belli hızlara sahip oluşunun bir sonucudur.
Bu hızları etkileyen bazı değişkenler denetlenebilir ve ayırma işleminizi iyileştirmek için düzenlenebilir.
Bir sonraki slayttaki tabloya bakıcak olursak bu değişkenlerin en önemlilerini görebiliriz.

## Slide 33: Hareketli faz-akış hızının etkisi
Kolon verimliliğine kinetik etkilerin büyüklüğü, doğrudan hareketli fazın durgun faz ile temasta olduğu sürenin uzunluğuna, dolayısıyla hareketli faz hızına bağlıdır.
Bu nedenle verimlilik çalışmalarında genellikle hareketli fazın hızına bağımlı olarak H bulunur. Bu tür çalışmalarda elde edilen iki grafik bir sonraki slaytta gösterilmektedir.
Her iki grafik de H için bir minimum değere (veya maksimum verimlilik) sahiptir; ancak sıvı kromatografide bu değer gaz kromatografiye göre çok daha düşük akış hızlarındadır ve genellikle, o kadar küçüktür ki, normal çalışma şartlarında gözlenemez.

## Slide 35: Bant genişleme teorisi
Son 40 yılda, Table 30-5(slayt33)de verilen deneysel değişenlerin çesitli kolonlardaki tabaka kalınlığına etkilerini veren nicel ilişkiler geliştirmek için çok sayıda teorik ve deneysel çaba harcanmıştır.
Tabaka yüksekliğini hesaplamak için belki bir düzineden fazla bağlantı ileri sürülmüş ve çeşitli derecelerde başarılı olarak kullanılmıştır. Bu bağlantılardan hiçbiri, bant genişlemesinde, dolayısıyla kolonda verim düşmesine yol açan karmaşık fiziksel etkileşimleri tam olarak açıklamamıştır.
Kılcak kromatografi ve dolgulu kromatografi kolonlarında verimliliği, düşük akış hızları için, şu şekilde hesaplıyabiliriz.

## Slide 36: Bant genişlemesinin teorisi (devam)
Dolgulu kolonlarda, akış etkilerinin difüzyondan daha önemli olduğu yüksek akış hızlarında, kolon verimi yaklaşık şöyle yazılabilir:
Burada A çoklu yol etkilerini (eddy difüzyonu) ifade eden bir katsayı olup birazdan açıklıyacağız.
Bu eşitliğe van Deemter eşitliği adı verilir ve kromatografik verimliliği açıklamada sık sık kullanılan bir eşitliktir.

## Slide 37: Bant genişlemesinin teorisi (devam)
Uzunlamasına difüzyon terimi B/u: Türlerin ortamda daha derişik bölgeden daha seyreltik oldukları bir bölgeye göçlerine difüzyon adı verilir. Göç hızı, türlerin difüzyon katsayısı (DM) değerine olduğu kadar, bölgeler arasındaki derişim farkına da bağlıdır. Bir maddenin belli bir ortamdaki hareketliliğinin bir ölçütü olan DM, birim derişim değişimi başına göç hızı olarak verilebilen bir sabittir.
Kromatografide, uzunlamasına difüzyon, çözünen türlerin, bantın merkezinden her iki yönde de (akışa göre ileri ve geri) göçünden oluşur. Moleküllerin hızla difüzyona uğradığı durumlarda uzunlamasına difüzyon, gaz kromatografide bant genişlemesinin genel bir kaynağıdır. Sıvı kromatografide önemsizdir.

## Slide 38: Bant genişlemesinin teorisi (devam)
Durgun faz kütle-aktarım terimi Csu: Durgun faz tutuklanmış bir sıvı ise, kütle aktarımı katsayısı, destek taneciklerin üzerindeki film kalınlığının karesi olan ile doğrudan, çözünenin bu film içerisindeki difüzyon katsayısı Ds ile ters orantılıdır.
Bu etkenlerin ikisi de analit moleküllerinin, hareketli faza aktarımının yer alabileceği ara yüzeye ortalama varış hızını azaltmaktadır. Film kalın ise, moleküller ortalama olarak yüzeye ulaşmak için daha uzun yol almak zorundadır; difüzyon katsayıları düşük ise, hareketleri daha yavaş olacaktır.
Bunun sonucunda kütle aktarım hızı daha yavaş olur ve tabaka yüksekliği artar.

## Slide 39: Bant genişlemesinin teorisi (devam)
Hareketli faz kütle-aktarım terimi CMu: Hareketli faz kütle aktarım olayları çok karmaşık olup, en azından bugüne kadar tam ve köklü analizleri yapılmamıştır. Öte yandan, bu nedenle bant genişlemesinin etkileyen değişkenlerin nitel düzeyde başarılı tanımı bilinmektedir; bu bilgi ise tüm kromatografi kolon türleri için önemli gelişmelere yol açmıştır.
Hareketli faz kütle-aktarım katsayısı CM analitin hareketli fazdaki difüzyon katsayısı DM ile ters orantılıdır. CM ayrıca, dolgudaki taneciklerin çapının karesi ile orantılıdır. Kılcal kolonlarda ise, CM kolonun çapının karesi ile orantılı olup akış hızının da bir fonksiyonudur.
CMu teriminin tabaka yüksekliğine katkısı u cinsinden doğrusal olmayıp, çözücü hızına karmaşık bir şekilde bağlıdır.

## Slide 40
Çözünen moleküllerin her biri kolonun sonuna belli bir sürede erişir; bu ise bant genişlemesine yol açar. Bazen eddy difüzyonu olarak da bilinen bu etki, moleküller bir yoldan diğerine aktarılması sonucu ortaya çıkan doğal difüzyonla kısmen baskı altına alınmasaydı, çözücü hızından bağımsız olacaktı.

## Slide 41: Bant genişlemesini azaltan yöntemlerin özeti
Dolgulu kolonlar için kolon verimliliğini etkileyen; ancak, denetlenebilen iki önemli değişken dolgudaki taneciklerin ve kolonun kendi çapıdır.
Kılcal kolonlar için, kolonun çapını önemli bir değişkendir. Son yıllarda kolon çapı etkisinden yararlanmak için giderek daha dar kolonlar yapılmıştır.
Gaz haldeki hareketli fazlar kullanıldığında, sıcaklığı ve dolayısıyla difüzyon katsayısı DM’i düşürerek, uzunlamasına difüzyon hızı önemli ölçüde azaltılabilir.

## Slide 42
Kolonun ayırma gücü
Kolonun ayırma gücü Rs değeri, kolondaki iki analtin ayırılmasının nicel ölçütüdür. Ayırma güçleri farklı üç kolonda A ve B gibi türlerin kromatogramlarını içeren grafiği bir sonraki slaytta bulabilirsiniz. Her bir kolonun ayırma gücü:
şeklinde verilir.

## Slide 44
Ayırma gücüne alıkonma faktörü ve seçicilik katsayısının etkisi
Bir kolonun ayırma gücü ile kolonda bulunan iki çözünen bileşen için alıkonma faktörü ve seçicilik katsayısı ve ayrıca tabaka sayısı arasındaki ilişkiyi veren bir eşitlik kolayca türetilebilir. Ayırma gücü şu eşitlik ile verilebilir:
Burada kB daha yavaş ilerleyen tür için alıkonma faktörü, a seçicilik katsayısıdır. Bu eşitlik düzenlenerek, arzulanan bir ayırma için gereken tabaka sayısını verecek şekilde düzenlenebilir:

## Slide 45
Ayırma gücünün alıkonma süresine etkisi
Daha önce de belirtildiği gibi, kromatografide amaç, en kısa sürede mümkün olan en yüksek ayırmayı sağlamaktır. Ne yazık ki, bu iki amaç için izlenicek yollar birbirinin tersi olup, genellikle bu ikisi arasındaki denge kurmak gereklidir. Bu ilişkiyide şu eşitlik ile kurmamız mümkündür:

## Slide 46: Kromatografinin uygulamaları
Kromatografi, yapıları benzer kimyasal türlerin ayrılması için güçlü ve kullanışlı bir araçtır. Buna ek olarak ayrılan türlerin nitel ve nicel tayinleri için de kullanılabilir.
Farklı kromatografi tiplerine ilişkin uygulama örneklerini ilerliyen derslerde ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz.

## Slide 47: Ders sonu özeti
Haftaya Pazartesi sınavınız var!!!
Kromatografinin tanımı ve uygulama alanlarını, kromatografi ile alakalı önemli terminoloji ve hesaplamalı öğrendik.
Ayırma teknikleri içerisinden neden en önemli yöntem olduğunu öğrendik.